美琪瑪的水資源管理

第十六條 等級：初級

資料來源：2016年美琪瑪企業社會責任報告書

美琪瑪深切體認水資源有限，已於製程中及公司日常營運中實施多項回收節水措施，珍惜水資源。

企業概述

美琪瑪公司原係代理英國mechema co.之醋酸鈷產品，進而於1992

年將英國mechema co.購入，成立美琪瑪國際股份有限公司，總部設立於台灣桃園，引進整廠設備並承續英國mechema co.之優良技術，專業製造及銷售鈷、錳與溴化合物。率業界風氣之先，成功引進液態觸媒取代現有之固態觸媒，除下游業者節省溶解固態觸媒之成本外，並免於處理後續固態之包裝，將環保衝擊降至最低；並研發溴化錳與溴化鈷，替代腐蝕性甚強之溴酸；進而開發廢觸媒之回收再利用，從廢觸媒中萃取鈷金屬原料再利用，並能間接降低客戶操作成本與減少廢棄物之掩埋，公司新開發硫酸鈷與醋酸銻新產品，其應用範圍將及於電子、電力、能源、交通等眾多領域。

■ 主要產品及服務項目：

PTA觸媒、鋰電池正極材料、金屬回收、鈷產品貿易等

案例描述

美琪瑪生產中使用觸媒具有鈷、錳、鎳成分，其中鈷和錳為重金屬，無法氣化消除，因此美琪瑪在生產製程中使用水作為生產運作和清洗用途，主要用水皆來自於台灣自來水公司。美琪瑪深切體認水資源有限，已於製程中實施多項回收節水措施，以珍惜水資源：

1. 增設冷凝水緩衝收集槽、於原鍋爐產生之蒸氣水槽滿溢時，增設緩衝槽將琪全部回收使用。

2. 於蒸氣管路末端增設汽水分離器與冷凝水回收管，將蒸汽管內之冷凝水全部回收。

3. 冷凝水溫度控制，當溫度低時，停止冷卻水塔風扇運作，以減少飛濺損失。

除製程中實施回收節水措施，各單位亦配合節水政策，包括更換節水水龍頭、省水馬桶、降低水龍頭出水量等措施。

另外，美琪瑪各廠區皆依廢水之特性，妥善規劃廢水處理設施，以有效管理與處理所生產出廢水。台灣桃園廠與觀音廠經由廠內廢水系統處理後，確定符合觀音工業區下水道系統營運中心之納管排放標準後，統一排放至觀音工業區下水道系統營運中心處理。本公司為有效加強廢水掌控，除了落實雨汙水分離外，並在廢水處理系統安裝異常自動斷電系統，避免不合格廢水排入汙水處理廠。