美琪瑪的水資源管理

第十六條 等級：初階

資料來源：2015年美琪瑪企業社會責任報告書

歷年來除製程中實施回收節水措施外，各單位亦實施各項節水措施，包含換用節水型水龍頭、採用省水馬桶、調低水龍頭出水量等等。由2013~2015 年度用水量統計圖表可得知用水量逐年遞減中，相較於2014 年度，2015 年度用水量減少約3,200 公噸，減少幅度約10%。顯示回收節水措施相當成功。

企業概述

美琪瑪公司原係代理英國mechema co.之醋酸鈷產品，進而於1992

年將英國mechema co.購入，成立美琪瑪國際股份有限公司，總部設立於台灣桃園，引進整廠設備並承續英國mechema co.之優良技術，專業製造及銷售鈷、錳與溴化合物。率業界風氣之先，成功引進液態觸媒取代現有之固態觸媒，除下游業者節省溶解固態觸媒之成本外，並免於處理後續固態之包裝，將環保衝擊降至最低；並研發溴化錳與溴化鈷，替代腐蝕性甚強之溴酸；進而開發廢觸媒之回收再利用，從廢觸媒中萃取鈷金屬原料再利用，並能間接降低客戶操作成本與減少廢棄物之掩埋，公司新開發硫酸鈷與醋酸銻新產品，其應用範圍將及於電子、電力、能源、交通等眾多領域。

■ 主要產品及服務項目：

PTA觸媒、鋰電池正極材料、金屬回收、鈷產品貿易等

案例描述

水資源使用狀況，觸媒本身是鈷錳溴組成，鈷錳都是金屬，無法氣化，所以美琪瑪公司在生產製程中使用水作為生產運作及清洗用途，主要用水皆來自於台灣自來水公司。

本公司深切體認水資源有限，已於製程中實施多項回收節水措施以珍惜水資源：

- 增設冷凝水緩衝收集槽，於原鍋爐產出之蒸汽冷凝水槽滿溢時，增設緩衝槽將其全部回收使用

- 於蒸汽管路末端加配汽水分離器與冷凝水回收管，將蒸汽管內之冷凝水全部回收。

- 冷卻水温度控制，冷卻水温度低時停止冷卻水塔風扇運作以減少飛濺損失。

歷年來除製程中實施回收節水措施外，各單位亦實施各項節水措施，包含換用節水型水龍頭、採用省水馬桶、調低水龍頭出水量等等。由2013~2015 年度用水量統計圖表可得知用水量逐年遞減中，相較於2014 年度，2015 年度用水量減少約3,200 公噸，減少幅度約10%。顯示回收節水措施相當成功。